Протокол обмена c изделием КУБ.

Программное обеспечение 1.68

- Введение.

Протокол обмена описывает взаимодействие Панели управления с контроллером КУБ. Обмен сообщениями осуществляется в соответствии со спецификацией Modbus. КУБ является подчиненным устройством.

- Характеристики физического уровня:

  - Физический интерфейс – двухпроводной RS-485.

  - Скорость передачи – 115200 бит/с.

- Характеристики канального уровня:

  - Количество битов данных – 8.

  - Режим контроля четности – дополнение до четного.

  - Стоповый бит – 1.

  - Режим передачи – Modbus RTU.

  - Интервалы тишины в соответствии с "MODBUS over Serial Line Specification and Implementation Guide V1.02", а именно для скорости передачи 115200 бит/с:

    - Интервал t1.5 – 750 мкс

    - Интервал t3.5 – 1750 мкс

  - Таймаут ответа - 5 мс

- Характеристики прикладного уровня.

  - Изделие КУБ является подчиненным устройством. Адрес устройства задается в программируемых параметрах.

  - В таблице 1 приведен список и содержимое входных регистров, доступных для чтения (код команды 4).

Таблица 1. Входные регистры.

| Адрес регистра1 | Содержимое регистра | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 300 | Версия протокола обмена | 0x0100 |
| 301 | Версия ПО | - |
| 302 | Тип объекта управления | 0-ДГУ, 1-ДРА |
| 303 | Обороты двигателя 16…31 | Без знака, ЦМР=1 об/мин |
| 304 | Обороты двигателя 0…15 |  |
| 305 | Обороты гребного вала 16…31 | Без знака, ЦМР=1 об/мин |
| 306 | Обороты гребного вала 0…15 |  |
| 307 | Температура ОЖ | Со знаком, ЦМР=0,1°C |
| 308 | Температура масла | Со знаком, ЦМР=0,1°C |
| 309 | Давление масла | Без знака, ЦМР=0,01 кг/см2 |
| 310 | Давление ВТК | Без знака, ЦМР=0,01 кг/см2 |
| 311 | Давление НТК | Без знака, ЦМР=0,01 кг/см2 |
| 312 | Температура выхлопных газов | Со знаком, ЦМР=0,1°C |
| 313 | Температура масла редуктора | Со знаком, ЦМР=0,1°C |
| 314 | Давления масла редуктора | Без знака, ЦМР=0,01 кг/см2 |
| 315 | Напряжение АКБ | Без знака, ЦМР=0,1 В |
| 316 | UKN, Напряжение, фаза A | Без знака, ЦМР=0,1 В |
| 317 | UKN, Напряжение, фаза B | Без знака, ЦМР=0,1 В |
| 318 | UKN, Напряжение, фаза C | Без знака, ЦМР=0,1 В |
| 319 | UKN, Ток, фаза A | Без знака, ЦМР=0,01 А |
| 320 | UKN, Ток, фаза B | Без знака, ЦМР=0,01 А |
| 321 | UKN, Ток, фаза C | Без знака, ЦМР=0,01 А |
| 322 | UKN, Частота | Без знака, ЦМР=0,01 Гц |
| 323 | UKN, Активная мощность | Со знаком, ЦМР=0,01 кВт |
| 324 | UKN, полная мощность | Без знака, ЦМР=0,01 кВт |
| 325 | UKN, Реактивная мощность | Без знака, ЦМР=0,01 кВт |
| 326 | PSA1, канал 1 | Со знаком, ЦМР 0,1 °C или 0,1 бар в зависимости от типа канала |
| … | … |  |
| 365 | PSA5, канал 8 |  |
| 366 | ДСИП | См. п.4.6, таблица 4 |
| 367 | ВДС | См. п.4.6, таблица 5 |
| 368 | ДС | См. п.4.6, таблица 6 |
| 369 | UKN ДС | См. п.4.6, таблица 7 |
| 370 | Табло | См. п.4.6, таблица 8 |
| 371 | Мигающие табло | См. п.4.6, таблица 8 |
| 372 | Наработка до ТО | Без знака, ЦМР=1 мин |
| 373 | Общая наработка 16…31 | Без знака, ЦМР=1 мин |
| 374 | Общая наработка 0…15 |  |
| 375 | Сигналы 0-15 |  |
| … | … |  |
| 390 | Сигналы 241-256 |  |
| 391 | Сигналы управления двигателем | См. п.4.6, таблица 9 |
| 392,393 | Текущие аварии | См. п.4.6, таблица 10 и раздел 5 |
| 394,395 | Сохраненные аварии (не квит.) |  |
| 396,397 | Последняя авария |  |
| 398,399 | Текущие неисправности П1 | См. п.4.6, таблица 11 и раздел 5 |
| 400,401 | Сохраненные неисправности (не квит.) П1 |  |
| 402,403 | Последняя неисправность П1 |  |
| 404 | Текущие неисправности П2 | См. п.4.6, таблица 12 и раздел 5 |
| 405 | Сохраненные неисправности (не квит.) П2 |  |
| 406 | Последняя неисправность П2 |  |
| 407 | Текущие внутренние неисправности | См. п.4.6, таблица 13 и раздел 5 |
| 408 | Сохраненные внутр. неиспр. (не квит.) |  |
| 409 | Последняя внутренняя неисправность |  |
| 410,411 | Текущие авар и неиспр. П1 П2 PSA1 | См. п.4.6, таблица 14 и раздел 5 |
| 412,413 | Сохраненные авар. И несипр. П1 П2 PSA1 |  |
| 414,415 | Последние авар и неиспр. П1 П2 PSA1 |  |
| … | … |  |
| 434,435 | Текущие авар и неиспр. П1 П2 PSA5 |  |
| 436,437 | Сохраненные авар. И несипр. П1 П2 PSA5 |  |
| 438,439 | Последние авар и неиспр. П1 П2 PSA5 |  |

Примечания:  1 – В столбце указаны адреса регистров, используемые непосредственно в сообщениях. Не путать с порядковым номером регистра, который, в соответствии со спецификацией Modbus, на единицу больше адреса.

  - В таблице 2 приведен список и содержимое регистров хранения, предназначенных для управления изделием КУБ. Для доступа к регистрам можно использовать следующие команды: чтение (код команды 3), запись (коды команд 6 и 16), запись по маске (код команды 22), чтение/запись (код команды 23).

Таблица 2. Регистры хранения.

| Адрес регистра1 | Содержимое регистра | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 400 | Код транзакции | См. п.4.4 |
| 401 | Дискретные сигналы | Не используются |
| 402 | Код клавиши | См. п.4.5 |

Примечания:  1 – В столбце указаны адреса регистров, используемые непосредственно в сообщениях. Не путать с порядковым номером регистра, который, в соответствии со спецификацией Modbus, на единицу больше адреса.

  - Контроль исправности Панели управления.

Контроль исправности панели управления реализован с помощью периодической проверки изменения кода транзакции (таблица 2). Панель управления должна записывать в регистр каждый раз новый код (можно последовательным перебором) с периодом не менее времени таймаута, установленного в программируемых параметрах контроллера КУБ. Если Панель не передаст новый код в течении таймаута, то контроллер КУБ выдаст сообщение о неисправности Панели управления. Если в контроллере КУБ время таймаута установлено в 0, то функция контроля исправности отключается.

  - Передача кодов клавиш.

Для передачи события нажатия клавиши в регистр хранения (таблица 2) необходимо записать код клавиши в соответствии с таблицей 3. Контроллер КУБ после считывания и обработки кода обнуляет содержимое регистра, соответственно следующий код можно посылать, когда содержимое регистра обнулится.

Если нет нажатых клавиш, то либо ничего не записывать в регистр, либо записывать ноль.

Таблица 3. Коды клавиш.

| Название | Код |
| --- | --- |
| Нет нажатых клавиш | 0x0000 |
| СТАРТ | 0x1238 |
| СТОП | 0x4569 |
| КВИТИРОВАНИЕ | 0x789A |
| ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗАЩИТ | 0xABC4 |

  - Содержимое регистров флагов

Таблица 4. Формат полей регистра ДСИП. Дискретные сигналы измерительной платы.

| Бит | Описание |
| --- | --- |
| 15 | Направление вращения гребного вала, 0-прямое, 1-обратное |
| 14 | Невозможно измерить направление |
| 13 | Нет сигнала ДЗ2 |
| 12 | Нет сигнала ДЗ1 |
| 11 | - |
| 10 | Нет сигнала зарядного генератора |
| 9 | Отказ основного питания |
| 8 | Редуктор не в нейтрали |
| 7 | Низкое давление ВТК |
| 6 | Низкое давление НТК |
| 5 | Утечка топлива |
| 4 | Низкий уровень ОЖ |
| 3 | Высокая температура ОЖ |
| 2 | Высокая температура масла – Предупреждение |
| 1 | Низкое давление масла – Авария |
| 0 | Низкое давление масла – Предупреждение |

Таблица 5. Формат полей регистра ВДС. Внутренние дискретные сигналы.

| Бит | Описание |
| --- | --- |
| 15-13 | - |
| 12 | Двигатель прогрет |
| 11 | Успешный старт двигателя |
| 10 | Запрещен реверс по оборотам гребного вала |
| 9 | Запрещен реверс по оборотам двигателя |
| 8 | Двигатель охлаждается |
| 7 | Программирование разрешено |
| 6 | Защиты отключены |
| 5 | Обороты рабочие |
| 4 | Обороты холостые |
| 3 | Двигатель запущен |
| 2 | Двигатель должен быть запущен |
| 1 | Запрос на останов |
| 0 | Запрос на старт |

Таблица 6. Дискретные сигналы управления.

| Бит | Описание |
| --- | --- |
| 15-3 | - |
| 2 | Автозапуск |
| 1 | Управление передано на пост |
| 0 | Защиты отключены |

Таблица 7. Дискретные сигналы UKN.

| Бит | Описание |
| --- | --- |
| 15-8 | - |
| 7 | Чередование фаз прямое |
| 6 | Чередование фаз измерено |
| 5 | - |
| 4 | Дополнительный контакт 2 |
| 3 | Дополнительный контакт 1 |
| 0-2 | - |

Таблица 8.Табло.

| Бит | Описание |
| --- | --- |
| 15-10 | - |
| 9 | Обратное вращение гребного вала |
| 8 | Прямое вращение гребного вала |
| 7 | Редуктор не в нейтрали |
| 6 | Автозапуск |
| 5 | Защиты отключены |
| 4 | Управление передано на пост |
| 3 | Двигатель готов к приему нагрузки |
| 2 | Работа |
| 1 | Неисправность |
| 0 | Авария |

Таблица 9. Сигналы управления двигателем

| Бит | Описание |
| --- | --- |
| 15-11 | - |
| 10 | Разрешено дискретное управление выходным током |
| 9 | Нагреватель включен |
| 8 | Резервный насос НТК включен |
| 7 | Резервный насос ВТК включен |
| 6 | Основной насос НТК включен |
| 5 | Основной насос ВТК включен |
| 4 | Масляный насос включен |
| 3 | Принудительный выход на 1500 об/мин и включение нагрузки |
| 2 | Принудительный режим активен |
| 1 | Перевод рейки в ХХ перед стартом |
| 0 | Требуется подключение нагрузки |

Таблица 10. Аварии

| Бит | Описание |
| --- | --- |
| 31-18 | - |
| 17 | Дискретный вход ГРЩ, контакт 6 |
| 16 | Дискретный вход ГРЩ, контакт 3 (Пуск запрещен) |
| 15 | Аварийный останов (гриб) |
| 14 | Отказ стоп-устройства |
| 13 | Отказ насоса НТК |
| 12 | Отказ насоса ВТК |
| 11 | Отказ масляного насоса |
| 10 | Неожиданный останов двигателя |
| 9 | Неудачный запуск двигателя |
| 8 | Превышены максимальные обороты двигателя |
| 7 | Высокая температура масла редуктора |
| 6 | Низкое давление масла двигателя |
| 5 | Высокая температура ОЖ |
| 4 | Высокая температура масла двигателя |
| 3 | Высокая температура выхлопных газов |
| 2 | Низкое давление НТК |
| 1 | Низкое давление ВТК |
| 0 | Низкое давление масла редуктора |

Таблица 11. Неисправности П1.

| Бит | Описание |
| --- | --- |
| 31-19 | - |
| 18 | Дискретный вход ГРЩ, контакт 6 |
| 17 | Дискретный вход ГРЩ, контакт 3 (Пуск запрещен) |
| 16 | Отказ насоса НТК |
| 15 | Отказ насоса ВТК |
| 14 | Отказ основного питания |
| 13 | Необходимо пройти ТО |
| 12 | Зарядный генератор |
| 11 | Утечка топлива |
| 10 | Низкий уровень топлива |
| 9 | Низкое напряжение аккумулятора |
| 8 | Редуктор не в нейтрали |
| 7 | Высокая температура масла редуктора |
| 6 | Низкое давление масла двигателя |
| 5 | Высокая температура ОЖ |
| 4 | Высокая температура масла двигателя |
| 3 | Высокая температура выхлопных газов |
| 2 | Низкое давление НТК |
| 1 | Низкое давление ВТК |
| 0 | Низкое давление масла редуктора |

Таблица 12. Неисправности П2

| Бит | Описание |
| --- | --- |
| 15-10 | - |
| 9 | Дискретный вход ГРЩ, контакт 6 |
| 8 | Дискретный вход ГРЩ, контакт 3 (Пуск запрещен) |
| 7 | Высокая температура масла редуктора |
| 6 | Низкое давление масла двигателя |
| 5 | Высокая температура ОЖ |
| 4 | Высокая температура масла двигателя |
| 3 | Высокая температура выхлопных газов |
| 2 | Низкое давление НТК |
| 1 | Низкое давление ВТК |
| 0 | Низкое давление масла редуктора |

Таблица 13. Внутренние неисправности.

| Бит | Описание |
| --- | --- |
| 31-15 | - |
| 14 | Нет связи с платой OUTA |
| 13 | Нет связи с платой PRS4 |
| 12 | Нет связи с платой PRS3 |
| 11 | Нет связи с платой PRS2 |
| 10 | Нет связи с платой PRS1 |
| 9 | Нет связи с платой PSA5 |
| 8 | Нет связи с платой PSA4 |
| 7 | Нет связи с платой PSA3 |
| 6 | Нет связи с платой PSA2 |
| 5 | Нет связи с платой PSA1 |
| 4 | Отказ внешнего управления Modbus |
| 3 | Нет связи с платой UKN |
| 2 | Нет связи с платой ГРЩ |
| 1 | Нет связи с ВПУ |
| 0 | Нет связи с измерительной платой |

Таблица 14. Неисправности и аварии по каналам PSA

| Бит | Описание |
| --- | --- |
| 24-31 | - |
| 16-23 | Неисправности П2, каналы с 1 по 8 |
| 8-15 | Аварии, каналы с 1 по 8 |
| 0-7 | Неисправности П1, каналы с 1 по 8 |

- Прием аварийных сообщений.

Для удобной организации интерфейса пользователя на стороне Панели управления регистры флагов аварий и неисправностей делятся на три типа:

- Текущие. Это флаги событий, актуальных на момент передачи из контроллера КУБ.

- Сохраненные. Флаги событий, актуальных на момент передачи из контроллера КУБ, а так же произошедших ранее, но еще не квитированных.

- Последние. Самое последнее не квитированное событие для отображения аварийного сообщения поверх всех окон.